Приложение №1

к Тому 2 конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования город Петергоф-

глава местной администрации

_______________ М. И. Барышников

«______» __________________ 2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ в 2009 году по текущему ремонту и содержанию дорог, находящихся в пределах границ муниципального образования город Петергоф

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог |
| 1.1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 кв.м. с укладкой асфальтобетона вручную - смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | 1 место т. | 30 15,34 |
| 1.2 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 кв.м. со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами, с укладкой асфальтобетона вручную - смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | кв.м. т. | 200 34,09 |
| 1.3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 100 кв.м. со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами, с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиками - смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | кв.м. т. | 500 60,8 |
| 1.4 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта свыше 100 кв.м. со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами, с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиками - смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | кв.м. т. | 9188 1118,64 |
| 1.5 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения укладчиков асфальтобетона - смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | т. т. | 90 90,9 |
| 1.6 | Перемещение комплекса 1к дорожно-строительных машин от места стоянки к месту работы и обратно с одного участка на другой | км. | 101,2 |
| 1.7 | Перемещение комплекса 2к дорожно-строительных машин от места стоянки к месту работы и обратно с одного участка на другой | км. | 27,8 |
| 1.8 | Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами малых типоразмеров с регулировкой высотного положения крышек с подъёмом на высоту до 10 см - элементы колодцев: кольца опорные КО-6 | 1 колодец шт. | 20 20 |
| 1.9 | Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами малых типоразмеров с регулировкой высотного положения крышек с подъёмом на высоту до 18 см - элементы колодцев: кольца опорные КО-6 | 1 колодец шт. | 10 25 |
| 1.10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние перевозки 15 км. Класс груза 4. | т | 767,54 |
|  | Возврат асфальтобетонной крошки | т | -767,54 |
| 2. Текущий ремонт дорог с щебёночным покрытием |
| 2.1 | Исправление профиля оснований щебёночных: с добавлением нового материала | кв.м. | 13900 |
| 2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из отсева толщиной 3 см. - отсев гранитный (с учётом доставки поставщиком) | куб.м. куб.м. | 417 525,42 |
| 3. Текущий ремонт тротуаров |
| 3.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия | куб.м. | 8 |
| 3.2 | Погрузка строительного мусора и его вывоз автомобилями самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние 15 км. Класс груза 1. | т. | 17,6 |
| 3.3 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения укладчиков асфальтобетона - смеси асфальтобетонные марки II, тип Г, горячие плотные песчаные | т. т. | 82 82,82 |
| 3.4 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих а/б смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см. - смеси асфальтобетонные марки II, тип Г, горячие плотные песчаные | кв.м. т. | 1640 154,652 |
| 4. Замена в/п труб |
| 4.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 куб.м., группа грунтов 1 | куб.м. | 45 |
| 4.2 | Перевозка груза автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние 15 км. Класс груза 1. | т. | 67,5 |
| 4.3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | куб.м. | 13 |
| 4.4 | Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | куб.м. | 2,625 |
| 4.5 | Устройство щебёночных подушек под фундаменты опор мостов - щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фpакция 20-40 мм | куб.м. т. | 12 16,68 |
| 4.6 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м - трубы железобетонные безнапорные раструбные | куб.м. куб.м. | 5,63 5,63 |
| 4.7 | Погрузка строительного мусора | т | 23,4625 |
| 4.8 | Перевозка груза автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние 15 км. Класс груза 1. | т | 23,4625 |
| 5. Содержание дорог |
| 5.1 | Исправление профиля оснований щебёночных: без добавления нового материала | кв.м. | 20680,78 |
| 5.2 | Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта, с разравниванием и планировкой откосов | м. | 1264 |
| 5.3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 7 см - щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фpакция 20-40 мм | кв.м. куб.м. | 1109 97,8138 |
| 5.4 | Выкашивание обочин и кюветов газонокосилкой | кв.м. | 40000 |
| 4.7 | Погрузка мусора | т | 19,2 |
| 4.8 | Перевозка груза автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние 15 км. Класс груза 1. | т | 19,2 |
| 5.5 | Очистка дорог, в т.ч. обочин и кюветов, от мусора | кв.м. | 40000 |
| 4.7 | Погрузка мусора | т | 2 |
| 4.8 | Перевозка груза автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров). Расстояние 15 км. Класс груза 1. | т | 2 |
| 5.6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз - краски масляные МА-15 для наружных работ | кв.м. т. | 185,13 0,02203 |
| 5.7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз - краски масляные МА-15 для наружных работ | кв.м. т. | 528,21375 0,136279 |
| 5.8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за 1 раз - краски масляные МА-15 для наружных работ | кв.м. т | 170,1 0,026536 |
| 5.9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов - краски масляные МА-15 для наружных работ | кв.м. т | 53,2 0,006756 |
| 5.10 | Профилактическое содержание патрубков в летний период: длина патрубка до 1м.; от 1м. до 3м.; диаметром 100-150 мм | 1 патрубок | 432 |
| 5.11 | Дорожный надзор: обслуживаемая площадь дорог – 934493 кв.м. | 1 месяц | 9 |
| 6. Зимнее содержание дорог |
| 6.1 | Устройство воздушных воронок | 1 воронка | 30 |
| 6.2 | Профилактическое содержание патрубков в зимний период: длина патрубка до 1м. диаметром 150мм | 1 патрубок | 288 |
| 6.3 | Очистка в/п труб диаметром до 1м. длиной до 8м. в зимний период во время снеготаяния с применением паропреобразователя | 1 труба | 15 |
| 6.4 | Снегоочистка дорожных покрытий | кв.м. | 1050000 |
| 6.5 | Распределение противогололёдных материалов - песок для строительных работ природный,морской (с учётом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) | кв.м. куб.м. | 1050000 105 |

Составила:

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф                                                                                 Н. Н. Литвинова

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

на выполнение работ в 2009 году по текущему ремонту и содержанию дорог, находящихся в пределах границ муниципального образования город Петергоф

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на:

Сметная стоимость: 14897020 руб.

Нормативная трудоемкость: 8815.56 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 965514.56 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ТЕРр 68-01-040-4 прим. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную | 100 мест | 0.3 | 18743.54 5363.53 | 13118.01 1679.60 | 5623.06 | 1609.06 | 3935.40 503.88 | 484.51 125.72 | 145.35 37.72 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 15.34 | (3027,03) |  | (46434.64) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 68-01-040-6 прим. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную | 100 м2 | 2 | 5702.15 734.82 | 4302.83 373.29 | 11404.30 | 1469.64 | 8605.66 746.58 | 66.38 26.56 | 132.76 53.12 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 34.09 | (3027,03) |  | (103191.45) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 68-01-040-7 прим. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком | 100 м2 | 5 | 4222.33 338.19 | 3232.74 205.95 | 21111.65 | 1690.95 | 16163.70 1029.75 | 30.55 14.05 | 152.75 70.25 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 60.8 | (3027,03) |  | (184043.42) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 68-01-040-11 прим. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта свыше 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами и укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиками | 100 м2 | 91.88 | 2797.66 162.08 | 2254.38 142.72 | 257049.00 | 14891.91 | 207132.43 13113.11 | 12.75 10.09 | 1171.47 927.07 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 1118.64 | (3027,03) |  | (3386156.84) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 68-01-010-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.9 | 3375.45 1008.92 | 2342.43 492.56 | 3037.90 | 908.03 | 2108.19 443.30 | 85.72 31.22 | 77.15 28.10 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 90.9 | (3027,03) |  | (275157.03) |  |  |  |  |
| 6 | Инд тех. часть т.2 | Перемещение комплекса 1 к дорожно-строительных машин от места стоянки к месту работы и обратно с одного участка на другой 68-01-040 (1-8,13-14); 68-01-041 (1,2,4,5) | км | 101.2 | 65.53 2.36 | 63.17 16.28 | 6631.64 | 238.83 | 6392.80 1647.54 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Инд тех. часть т.2 | Перемещение комплекса 2 к дорожно-строительных машин от места стоянки к месту работы и обратно с одного участка на другой 68-01-040 (9-12); 68-01-041 (3,6) | км | 27.8 | 205.70 2.17 | 203.53 28.47 | 5718.46 | 60.33 | 5658.13 791.47 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | Инд 68-01-043-4 прим. | Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами малых типоразмеров с регулировкой высотного положения крышек колодцев с подъёмом до 10 см | 1 колодец | 20 | 129.55 43.75 | 81.05 2.04 | 2591.00 | 875.00 | 1621.00 40.80 | 0 0 | 0 0 |
|  | 440-9202-527 | Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | шт. | 20 | (643,04) |  | (12860.80) |  |  |  |  |
| 9 | Инд 68-01-043-5 прим. | Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев дорожными фрезами малых типоразмеров с регулировкой высотного положения крышек колодцев с подъёмом до 18 см | 1 колодец | 10 | 166.87 44.65 | 115.10 2.81 | 1668.70 | 446.50 | 1151.00 28.10 | 0 0 | 0 0 |
|  | 440-9202-527 | Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | шт. | 25 | (643,04) |  | (16076.00) |  |  |  |  |
| 10 | СЦП 3-15-4 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 767.54 | 44.11 0 | 44.11 0 | 33856.19 | 0 | 33856.19 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 348691.90 | 22190.25 | 286624.50 18344.53 |  | 1679.48 1116.26 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 348691.90 | 22190.25 | 286624.50 18344.53 |  | 1679.48 1116.26 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 195895.53 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.451 |  |  | 1562390.15 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 161945.51 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 6.013 |  |  | 239781.30 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 4023920.18 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6021987.16 | 195895.53 | 1562390.15 161945.51 |  | 1679.48 1116.26 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 349825.40 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 6371812.56 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 214704.62 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 6586517.18 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 1185573.09 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 7772090.27 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |
| 1 | ТЕРр 68-01-009-1 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 | 13.9 | 16413.89 863.30 | 4956.59 890.40 | 228153.07 | 11999.87 | 68896.60 12376.56 | 87.29 56.89 | 1213.33 790.77 |
| 2 | ТЕРр 68-01-009-2 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 | 20.68078 | 7663.95 863.30 | 4676.65 860.06 | 158496.46 | 17853.72 | 96716.77 17786.71 | 87.29 54.97 | 1805.23 1136.82 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 386649.54 | 29853.59 | 165613.37 30163.27 |  | 3018.56 1927.59 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 386649.54 | 29853.59 | 165613.37 30163.27 |  | 3018.56 1927.59 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 263547.49 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.041 |  |  | 834857.00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 266281.35 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.183 |  |  | 990899.31 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2089303.80 | 263547.49 | 834857.00 266281.35 |  | 3018.56 1927.59 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 517960.67 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2607264.47 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 317897.30 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 2925161.77 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 526529.12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 3451690.89 |  |  |  |  |
| Раздел 3 |
| 1 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 4.17 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 13621.39 | 997.63 | 12560.71 1322.97 | 24.19 20.60 | 100.87 85.90 |
|  | 408-9218-006 | Отсев гранитный ( с учётом доставки поставщиком) (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | м3 | 525.42 | (691,53) |  | (363343.69) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 13621.39 | 997.63 | 12560.71 1322.97 |  | 100.87 85.90 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 13621.39 | 997.63 | 12560.71 1322.97 |  | 100.87 85.90 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 8807.08 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.041 |  |  | 63318.54 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 11679.18 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.183 |  |  | 326.79 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 363343.69 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 435796.10 | 8807.08 | 63318.54 11679.18 |  | 100.87 85.90 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 133.48 |  |  | 27345.06 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 463141.16 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 95 |  |  | 19461.95 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 482603.11 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 86868.56 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 569471.67 |  |  |  |  |
| Раздел 4 |
| 1 | ТЕР 27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.08 | 4500.53 1826.77 | 2673.76 558.74 | 360.04 | 146.14 | 213.90 44.70 | 179.80 45.63 | 14.38 3.65 |
| 2 | СЦП 6-27-1 | Погрузка. Мусор строительный | т | 17.6 | 3.51 0 | 3.51 2.11 | 61.78 | 0 | 61.78 37.14 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | СЦП 3-15-1 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 17.6 | 22.05 0 | 22.05 0 | 388.08 | 0 | 388.08 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | ТЕР 27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.82 [1640*0.02*2.5/100] | 2544.11 732.56 | 1679.41 354.54 | 2086.17 | 600.70 | 1377.12 290.72 | 62.24 22.46 | 51.04 18.42 |
|  | 410-008-002 | Смеси асфальтобетонные марка II, тип г горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 82.82 | (3248,52) |  | (269042.43) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 2896.07 | 746.84 | 2040.88 372.56 |  | 65.42 22.07 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2896.07 | 746.84 | 2040.88 372.56 |  | 65.42 22.07 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 6593.10 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.041 |  |  | 10288.08 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 3288.96 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.183 |  |  | 561.58 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 269042.43 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 286485.19 | 6593.10 | 10288.08 3288.96 |  | 65.42 22.07 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 133.48 |  |  | 13190.57 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 299675.76 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 95 |  |  | 9387.96 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 309063.72 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 55631.47 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 364695.19 |  |  |  |  |
| Раздел 5 |
| 1 | ТЕР Дополнения № 1 27-07-005-1 прим. | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"VOGELE"""" малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 1.64 | 4099.05 646.21 | 2383.08 113.36 | 6722.44 | 1059.78 | 3908.25 185.91 | 49.02 6.17 | 80.39 10.12 |
|  | 410-008-002 | Смеси асфальтобетонные марка II, тип г горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 154.652 [94.3*1.64] | (3248,52) |  | (502390.12) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6722.44 | 1059.78 | 3908.25 185.91 |  | 80.39 10.12 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6722.44 | 1059.78 | 3908.25 185.91 |  | 80.39 10.12 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 9355.74 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.834 |  |  | 18892.48 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1641.21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.58 |  |  | 8035.20 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 502390.12 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 538673.54 | 9355.74 | 18892.48 1641.21 |  | 80.39 10.12 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 133.48 |  |  | 14678.73 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 553352.27 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 95 |  |  | 10447.10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 563799.37 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 101483.89 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 665283.26 |  |  |  |  |
| Раздел 6 |
| 1 | Тер 01-01-014-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.045 | 5246.88 234.34 | 5007.77 1120.06 | 236.11 | 10.55 | 225.35 50.40 | 53.71 166.60 | 2.42 7.50 |
| 2 | СЦП 3-15-1 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 67.5 [45*1.5] | 22.05 0 | 22.05 0 | 1488.38 | 0 | 1488.38 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1724.49 | 10.55 | 1713.73 50.40 |  | 2.42 7.50 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1724.49 | 10.55 | 1713.73 50.40 |  | 2.42 7.50 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 93.14 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.467 |  |  | 9368.96 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 444.93 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.471 |  |  | 1.15 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 9463.25 | 93.14 | 9368.96 444.93 |  | 2.42 7.50 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 89.3 [95*0.94] |  |  | 480.50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9943.75 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 50 |  |  | 269.04 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 10212.78 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 1838.30 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12051.08 |  |  |  |  |
| Раздел 7 |
| 1 | ТЕР 27-03-008-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.13 | 571.73 125.99 | 445.74 59.47 | 74.32 | 16.38 | 57.95 7.73 | 13.22 3.79 | 1.72 0.49 |
| 2 | ТЕР 30-07-002-1 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м к стоим. и экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,7 к з/п рабочих: 0,7 | 1 м3 | 2.625 | 525.15 102.72 | 422.43 38.24 | 1378.52 | 269.64 | 1108.88 100.38 | 13.22 4.94 | 34.70 12.97 |
| 3 | ТЕР 30-01-001-1 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 | 0.12 | 2751.84 2303.78 | 448.06 59.47 | 330.22 | 276.45 | 53.77 7.14 | 230.84 8.06 | 27.70 0.97 |
|  | 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2008 Санкт-петербург) | м3 | 16.68 | (1372,96) |  | (22900.97) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 30-07-002-1 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | 1 м3 | 5.63 | 1039.91 146.74 | 603.47 78.05 | 5854.69 | 826.15 | 3397.54 439.42 | 13.22 4.94 | 74.43 27.81 |
|  | 446-1032-002 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные тб (СССЦ 12.2008 Санкт-петербург) | м3 | 5.63 | (28396,57) |  | (159872.69) |  |  |  |  |
| 5 | СЦП 6-27-1 | Погрузка. Мусор строительный | т | 23.4625 [13*1.3+2.625*2.5] | 3.51 0 | 3.51 2.11 | 82.35 | 0 | 82.35 49.51 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | СЦП 3-15-1 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 23.4625 | 22.05 0 | 22.05 0 | 517.35 | 0 | 517.35 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8237.47 | 1388.62 | 5217.84 604.18 |  | 138.55 42.24 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 8237.47 | 1388.62 | 5217.84 604.18 |  | 138.55 42.24 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 12258.74 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.887 |  |  | 30717.42 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 5333.70 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.613 |  |  | 9154.86 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 182773.66 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 234904.68 | 12258.74 | 30717.42 5333.70 |  | 138.55 42.24 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 103.4 [110*0.94] |  |  | 18190.58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 253095.26 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 80 |  |  | 14073.95 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 267169.21 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 48090.46 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 315259.67 |  |  |  |  |
| Раздел 8 |
| 1 | ТЕРр 68-01-022-1 | Полное восстановление профиля | 1 м | 1264 | 8.41 8.41 | 0 0 | 10630.24 | 10630.24 | 0 0 | 0.91 0 | 1150.24 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10630.24 | 10630.24 | 0 0 |  | 1150.24 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10630.24 | 10630.24 | 0 0 |  | 1150.24 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 93843.76 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.467 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.471 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 93843.76 | 93843.76 | 0 0 |  | 1150.24 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 91741.66 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 185585.42 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 56306.26 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 241891.68 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 43540.50 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 285432.18 |  |  |  |  |
| Раздел 9 |
| 1 | ТЕР 27-08-001-11 прим. | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 7 см | 1000 м2 | 1.109 | 2831.18 481.93 | 2306.05 384.65 | 3139.78 | 534.46 | 2557.41 426.58 | 48.29 26.09 | 53.55 28.93 |
|  | 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм (СССЦ 12. 2008 Санкт-Петербург) | м3 | 97.8138 [1109*0.07*1.26] | (1372,96) |  | (134294.43) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3139.78 | 534.46 | 2557.41 426.58 |  | 53.55 28.93 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3139.78 | 534.46 | 2557.41 426.58 |  | 53.55 28.93 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 4718.21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.041 |  |  | 12891.90 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 3765.85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.183 |  |  | 248.32 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 134294.43 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 152152.86 | 4718.21 | 12891.90 3765.85 |  | 53.55 28.93 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 133.48 |  |  | 11324.52 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 163477.38 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 95 |  |  | 8059.86 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 171537.24 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 30876.70 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 202413.94 |  |  |  |  |
| Раздел 10 |
| 1 | ТЕРр 68-01-004-2 | Выкашивание газонов: газонокосилкой | 100 м2 | 400 | 27.14 9.41 | 17.73 0 | 10856.00 | 3764.00 | 7092.00 0 | 0.98 0 | 392.00 0 |
| 2 | СЦП 6-27-1 | Погрузка. | т | 19.2 [400*0.16*0.3] | 3.51 0 | 3.51 2.11 | 67.39 | 0 | 67.39 40.51 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | СЦП 3-15-1 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 19.2 | 22.05 0 | 22.05 0 | 423.36 | 0 | 423.36 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11346.75 | 3764.00 | 7582.75 40.51 |  | 392.00 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 11346.75 | 3764.00 | 7582.75 40.51 |  | 392.00 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 33228.59 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.041 |  |  | 38224.64 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 357.62 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.183 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 71453.23 | 33228.59 | 38224.64 357.62 |  | 392.00 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 32833.88 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 104287.11 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 20151.73 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 124438.84 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 22398.99 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 146837.83 |  |  |  |  |
| Раздел 11 |
| 1 | ТЕРр 62-03-035-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 1.8513 [168.3*1.1/100] | 776.63 662.64 | 0.69 0.12 | 1437.78 | 1226.75 | 1.28 0.22 | 62.75 0.01 | 116.17 0.02 |
|  | 101-9841-002 | Краски масляные ма-15 жёлтые для наружных работ (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 0.02203 | (46766,26) |  | (1030.26) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 62-03-035-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз | 100 м2 | 5.2821375 [178.3*1.185*2.5/100] | 1127.10 826.11 | 0.69 0.12 | 5953.50 | 4363.63 | 3.64 0.63 | 78.23 0.01 | 413.22 0.05 |
|  | 101-9841-002 | Краски масляные ма-15 жёлтые для наружных работ (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 0.136279 | (46766,26) |  | (6373.26) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 62-03-029-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 | 1.701 [243*0.7/100] | 298.84 147.45 | 0.69 0.12 | 508.33 | 250.81 | 1.17 0.20 | 13.78 0.01 | 23.44 0.02 |
|  | 101-9841-002 | Краски масляные ма-15 жёлтые для наружных работ (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 0.026536 | (46766,26) |  | (1240.99) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 62-02-022-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов | 100 м2 | 0.532 | 568.45 342.01 | 13.85 2.30 | 302.42 | 181.95 | 7.37 1.22 | 31.58 0.20 | 16.80 0.11 |
|  | 101-9841-002 | Краски масляные ма-15 жёлтые для наружных работ (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | т | 0.006756 | (46766,26) |  | (315.95) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8202.02 | 6023.14 | 13.46 2.27 |  | 569.63 0.20 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 8202.02 | 6023.14 | 13.46 2.27 |  | 569.63 0.20 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 53172.28 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.489 |  |  | 73.88 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 20.04 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.986 |  |  | 6465.94 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8960.46 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 68672.56 | 53172.28 | 73.88 20.04 |  | 569.63 0.20 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 75.2 [80*0.94] |  |  | 40000.62 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 108673.18 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 50 |  |  | 26596.16 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 135269.34 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 24348.48 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 159617.82 |  |  |  |  |
| Раздел 12 |
| 1 | Инд. 68-01-050-1 прим. | Устройство воздушных воронок | 1 воронка | 30 | 59.18 5.39 | 53.79 7.54 | 1775.40 | 161.70 | 1613.70 226.20 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Инд. 68-01-054-2 прим. | Профилактическое содержание патрубков в зимний период: длина патрубка до 1 м диаметром 150 мм | 1 патрубок | 288 | 31.87 7.19 | 24.68 4.14 | 9178.56 | 2070.72 | 7107.84 1192.32 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | Инд. 68-01-056-1 прим. | Профилактическое содержание патрубков в летний период: длина до 1м, от 1м до 3 м диаметром 100-150 мм | 1 патрубок | 432 | 34.65 5.99 | 28.66 4.30 | 14968.80 | 2587.68 | 12381.12 1857.60 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Инд. 68-01-058-1 прим. | Очистка труб в зимний период во время снеготаяния с применением парообразователя диаметром до 1 м, длиной до 8 м | 1 труба | 15 | 768.92 81.84 | 687.08 111.93 | 11533.80 | 1227.60 | 10306.20 1678.95 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 37456.56 | 6047.70 | 31408.86 4955.07 |  | 0 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 37456.56 | 6047.70 | 31408.86 4955.07 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 53389.10 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.467 |  |  | 171712.24 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 43743.36 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.471 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 225101.34 | 53389.10 | 171712.24 43743.36 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 94956.69 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 320058.03 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 58279.48 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 378337.51 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 68100.75 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 446438.26 |  |  |  |  |
| Раздел 13 |
| 1 | Инд ТЕРэ 1.01-01-56-001 | Снегоочистка дорожных покрытий | 1000 м2 | 1050 [210*5] | 29.85 0 | 29.85 4.90 | 31342.50 | 0 | 31342.50 5145.00 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Инд ТЕРэ 1.01-01-01-001 | Распределение противогололёдных материалов | 1000 м2 | 1050 | 15.13 0 | 15.13 5.92 | 15886.50 | 0 | 15886.50 6216.00 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Песок для строительных работ природный, морской (с учётом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2008 Санкт-Петербург) | м3 | 105 | (512,09) |  | (53769.45) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 47229.00 | 0 | 47229.00 11361.00 |  | 0 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 47229.00 | 0 | 47229.00 11361.00 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1.234 |  |  | 58280.59 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1.026 |  |  | 11656.39 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 53769.45 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 112050.04 | 0 | 58280.59 11656.39 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 113 |  |  | 13171.72 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 125221.76 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 6993.83 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 132215.59 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 23798.81 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 156014.40 |  |  |  |  |
| Раздел 14 |
| 1 | ТЕР 47-01-001-4 | Планировка участка: Очистка участка от мусора | 100 м2 | 400 | 37.26 37.26 | 0 0 | 14904.00 | 14904.00 | 0 0 | 3.91 0 | 1564.00 0 |
| 2 | СЦП 6-27-1 | Погрузка. Мусор строительный | т | 2 | 3.51 0 | 3.51 2.11 | 7.02 | 0 | 7.02 4.22 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | СЦП 3-15-1 | Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 2 | 22.05 0 | 22.05 0 | 44.10 | 0 | 44.10 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 14955.12 | 14904.00 | 51.12 4.22 |  | 1564.00 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 14955.12 | 14904.00 | 51.12 4.22 |  | 1564.00 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 131572.51 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.467 |  |  | 279.47 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 37.25 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.471 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 131851.98 | 131572.51 | 279.47 37.25 |  | 1564.00 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 108.1 |  |  | 142270.15 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 274122.13 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 95 |  |  | 125029.27 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 399151.40 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 71847.25 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 470998.65 |  |  |  |  |
| Раздел 15 |
| 1 | 00-00-000-0 | Дорожный надзор | месяц | 9 | 11000.00 11000.00 | 0 0 | 99000.00 | 99000.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 99000.00 | 99000.00 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 99000.00 | 99000.00 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 17820.00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 116820.00 |  |  |  |  |
| Раздел 16 |
| 1 | СССЦ №12 | Возврат асфальтобетонной крошки | т | -767.54 | 56.70 0 | 0 0 | -43519.52 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | -43519.52 | 0 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.471 |  |  | -238095.3 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | -238095.3 | 0 | 0 0 |  | 0 0 |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | -238095.3 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 14897020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 14897020 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/