- Проект реконструкции Кавалерских домов, расположенных по адресу: СПб,           г. Петергоф, ул. Правленская д.1, д.2

- Ансамбль каменных Кавалерских домов по Правленской улице восточнее Верхнего сада сформировался в 1798-1802 годах. Кавалерские дома предназначались для размещения придворных чинов и дворцовых служб, строительство велось каменных дел мастером                Ф. Броуэром. Первым, в 1798 году, в камне был построен дом с башней, затем, в 1799-1802 годах, угловой и остальные Кавалерские дома. К маю 1801 года все каменные дома были отстроены в кирпиче. В течение ХIХ-ХХ веков здание использовалось под разные нужды сначала Петергофского дворцового правления, а затем дирекции Петергофских дворцов-музеев и парков. Во время Великой Отечественной войны один из домов был разрушен, на его месте в настоящее время разбит сквер.

В настоящее время общее техническое состояние Кавалерских домов в целом удовлетворительное. На поверхности фасадов и цоколе имеются повреждения и многочисленные вертикальные и наклонные трещины и утраты штукатурки до кирпичной кладки, искривления горизонта венчающего карниза и цоколя с видимым проседанием локальных участков, а также следы увлажнения нижних участков стен, что свидетельствует о нарушении горизонтальной гидроизоляции стен и деформации отдельных участков фундаментов. Штукатурный слой фасадных стен и дымовых труб на отдельных участках деструктирован, красочный слой на поверхности фасадов загрязнен, в отдельных местах имеются утраты, осыпание красочного слоя на венчающем карнизе. Отмостка булыжника отошла от стен. Натуральный камень цоколя (известняк) загрязнен, имеются утраты. Деревянные элементы – стропилы, балки, оконные заполнения имеют локальные поражения гнилью. Благоустройство участка выполнено без учета исторических сведений и носит утилитарный характер.

Проектом реконструкции предусмотрены следующие мероприятия:

- Реставрация фасадов здания.

- Реставрация и усиление фундаментов здания.

- Замена несущих деревянных конструкций здания (стропилы, балки).

- Воссоздание солярных заполнений.

- Реставрация отмостки здания из натурального камня (известняк).

- Благоустройство прилегающего участка.

При реконструкции сохраняется исторический вид фасадов и интерьеров, утраченные детали и конструкции воссоздаются.