- Проект реконструкции пассажирского причального сооружения, расположенного по адресу: СПб, г. Петергоф, Нижний парк.

- Сооружения существующей Пассажирской пристани в Нижнем парке, построены  в 1961-1963 годах на месте ранее существовавшего деревянного сооружения, построенного в 1946 году. До 1946 года пристань была возведена в виде ряжевого (бревенчатого) сооружения. Остатки ряжей и засыпка из булыжников частично сохранились до настоящего времени.

Последние 50 лет со времени постройки причальное сооружение капитально не ремонтировалось, производились мелкие и выборочные ремонты. Причал обслуживает в сезон навигации пассажирские суда типа «Метеор» и маломерный флот.

Ж/б конструктивные элементы причала: сваи, балки, ригели и плиты покрытия требуют ремонта и в некоторых случаях замены.  Дорожная одежда из асфальта и металлические перила  нуждаются в ремонте. Строение диспетчерской имеет различные повреждения и в целом не эстетичный вид. Необходима полная замена строения, с возведением нового, удовлетворяющего современным требованиям к постройкам данного типа.

Проектом реконструкции причала предусмотрено:

- Конструкция из металлического шпунта с нанесением защитного слоя из бетона.

- Восстановление асфальтового покрытия пешеходной дорожки.

- Замена металлических перил.

- Монтаж здания диспетчерской.

- Монтаж систем связи и видеонаблюдения.

При реконструкции сохраняются исторические конструкции и материалы сохранившиеся до настоящего времени.